# Chapitre 8 – SOUS-TOITURE

### 08.03  Koramic Fleece® Maxi pare-pluie pour bardage à joints ouverts et sous-toitures pour tuiles de récupération

Matériau

L’écran est une membrane en polyester enduit de polyuréthane avec une stabilité élevée aux UV. La sous-toiture est prévue d’une double bande adhésive intégrée à base de la technologie hot-melt. La membrane en polyester veille à ce que la condensation éventuelle sur la face inférieure soit absorbée et évacuée vers la face extérieure de l’écran.

Specifications:

Poids: 220 g/m² ± 10%

Valeur Sd selon EN 12572/C: 0,13 m ± 0,03 m

Résistance à la traction (longitudinale/transversale) selon EN 12311-1: 300 / 340 ± 30 N/50mm (*)

Allongement à la rupture (longitudinale/transversale) selon EN 12311-1: 50 / 60 ± 15 % (*)

Résistance à la déchirure au clou (longitudinale/transversale) selon EN 12310-1: 200 / 185 ± 20 N

Résistance à la pénétration de l’eau selon EN 1928: classe W1 (*)

Colonne d’eau selon EN 20811: >4000 mm

Réaction au feu selon EN 13501-1: Classe E

Résistance à la température: -40°C à + 90°C

Temps ouvert max.: 8 semaines

Face supérieure noir / Face inférieure gris clair nuancé

(*) L’écran a les mêmes caractéristiques après le vieillissement artificiel.

##### Exécution :

En bardage à joints ouverts

La pose de l’écran par-pluie sera exécutée selon les prescriptions du fabricant et selon les conseils du CSTC.

Avant de poser l’écran, l’entrepreneur doit vérifier si la structure correspond aux plans et prescriptions et permettent l’exécution impeccable des travaux, à défaut de quoi il avertira l’architecte en temps utile.

L’écran se pose en respectant un recouvrement minimum de 10cm. Au niveau des ouvertures dans la façade (comme par exemple des portes et des fenêtres) l’écran sera correctement raccordé et terminés de façon étanche avec l’aide des collants et kits prévu à cet effet.

En cours d’exécution, les mesures nécessaires seront prises pour évacuer l’eau de pluie à l’extérieur du gros-œuvre. L’entrepreneur prendra toutes les mesures de protection pour éviter l’endommagement du par-pluie.

L’ouverture des joints sera de maximum 50mm et représentera maximum 40% de la superficie totale de la façade.

L’écran une fois posé, la finition doit être placée dans les plus brefs délais afin d’éviter toute détérioration en raison des intempéries et du vent.

Sous des tuiles de récupération

La pose de l’écran sera exécutée selon les prescriptions du fabricant et selon les conseils du CSTC.

Avant de poser l’écran, l’entrepreneur doit vérifier si la structure portante correspond aux plans et prescriptions et permettent l’exécution impeccable des travaux, à défaut de quoi il avertira l’architecte en temps utile.

La pose commence dans le bas, à l’endroit où la sous-toiture déverse l’eau de pluie dans la goutière. Il est important que l’écran ne forme pas de contre-pente, de sorte à éviter que l’eau y stagne. Le recouvrement des bandes de sous-toiture dépend de la pente du toit.

La pente minimum pour l’utilisation de cet écran est de 40°. La pente minimum des tuiles sera aussi respectée. Sous les contre-lattes, il est nécessaire d’utiliser une bande d’étanchéité au clou. Au niveau des ouvertures comme par exemple des cheminées et des fenêtres de toit, l’écoulement de l’eau sera dévié par des raccordements corrects et/ou des gouttières spéciales.

Au niveau du faîtage, veiller à ce que les écrans se recouvrent.

En cours d’exécution, les mesures nécessaires seront prises pour évacuer l’eau de pluie à l’extérieur du gros-œuvre. L’entrepreneur prendra toutes les mesures de protection pour éviter l’endommagement de la sous-toiture.

##### Application :

- comme écran pare-pluie pour bardages à joints ouverts

- comme sous-toiture lors de l’utilisation de tuiles de récupération

- sur un voligeage en combinaison avec des contre-lattes et des lattes

- sur une charpente en contact direct avec l’isolation