# hoofdstuk 1 – DAKWERKEN

### 01.01.50   Dakbedekking met Tegelpan Elfino

##### Materiaal

De tegelpannen beantwoorden aan de geometrische en fysische voorschriften zoals aangegeven in de Belgische productnorm NBN EN1304. De producten zijn voorzien van de CE-markering.

Op basis van het “Toepassingsreglement voor de Benor certificatie van keramische producten: kleidakpannen”, dat gebaseerd is op de Belgische productnorm NBN EN1304; dragen de tegelpannen het “Merk van Overeenkomstigheid BENOR”.

Ze zijn van het type getrokken pan met doorlopende vasthechtingsrib, donker in de massa, een voetkant met een dikte van ongeveer 4mm, en ongeveer 28 stuks/m² bij een latafstand van 140 mm en 30,2 stuks/m² bij een latafstand van 130 mm. Ze worden kruisgewijs geplaatst. Na plaatsing hebben ze het uitzicht van een lei.

Ze worden vervaardigd op basis van Ieperiaan klei afkomstig uit het “lid van Aalbeke” en bestaan voor 12.5% uit gerecycleerde grondstoffen.

De tegelpannen zullen van eerste keus zijn en de kleur zal zijn: antraciet mat / agaatgrijs / blauw gesmoord

##### Normgebonden gegevens

opgegeven lengte : ± 320 mm

NBN EN 1024

opgegeven breedte ± 255 mm

NBN EN 1024

ondoorlatendheid : peil 1 (≤ 0.5 cm³/cm².d)

NBN EN 539-1, werkwijze 1

vorstbestandheid : voldoet

NBN EN 539-2, 150 cycli (niveau 1)

De fabrikant houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen.

De vorstbestandheid van deze tegelpan wordt gedurende 30 jaar gewaarborgd.

Deze garantie houdt zowel het gratis leveren als de kosten voor het plaatsen van de te vervangen tegelpannen in.

Om van de 30 jaar waarborg te kunnen genieten dienen de plaatsingsvoorschriften correct te worden nageleefd en in het bijzonder volgende regels te worden gerespecteerd:

- Het onderdak moet correct geplaatst zijn

- De tegelpannen moeten geplaatst worden op een dubbele lattenstructuur van panlatten en tengellatten.

- De tengellatten moeten een minimale dikte van 15 mm hebben.

- Er moet voldoende luchtinlaat zijn, hetzij door een continue opening van 15 mm ter hoogte van de goot, hetzij door gebruik van een ventilerende onderlat.

- Er moet voldoende luchtuitlaat zijn, hetzij door gebruik van droge, ventilerende ondervorsten afkomstig van de fabrikant van de tegelpannen, hetzij door een continue opening van 15 mm.

##### Uitvoering :

De keramische en niet-keramische hulpstukken zullen van dezelfde herkomst zijn als de keramische tegelpan. De opbouw van het dak en de plaatsing van de tegelpannen en de hulpstukken moeten gebeuren volgens TV186 van Buildwise (enkel voor uitvoeringsdetails), TV240 van Buildwise en de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant.

De dakpannen worden kruisgewijs geplaatst.

In geval van dakbedekking (dakhelling ≤ 75°) worden de pannen verankerd met 1 nagel in koper of RVS volgens TV240 of een inox schroef met EPDM-ring (4,5 x 35mm).

Het aantal te verankeren pannen wordt bepaald volgens Eurocode 1 EN 1991-1-4, haar nationale bijlage NBN EN 1991-1-4 ANB:2010 en TV240 van Buildwise of via de verankeringsmodule van de fabrikant https://www.wienerberger.be/verankeringsmodule.

In geval van gevelbekleding (h< 25m) en dakhellingen groter dan 75° wordt elke pan twee maal verankerd en dit door middel van 2 inox schroeven met EPDM-ring (4,5 x 35mm).

De gevelpannen dienen steeds 1 op 1 te worden verankerd met inox schroeven voorzien van een EPDM-ring (4,5 x 35mm).

De hoekige vorsten 30° / 45° zonder sluiting met een nuttige lengte van ± 255mm worden droog geplaatst. De vorsten dienen steeds 1 op 1 te worden verankerd met inox schroeven met rondel en neopreenring (4,5 x 80 mm).

Onder de vorsten wordt een gecoate aluminium droge ondernok met aluminium afdekrol geplaatst voorzien van 30 jaar garantie.

##### Toepassing :

##### Aard van de overeenkomst :

Forfaitaire hoeveelheid (FH)

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze :