# CHAPITRE 2 – VENTILATION

### 01.01.30   Système de ventilation pour faîtières et arêtiers sans emboîtement

Rouleau en aluminium avec micro-perforations

Le rouleau avec micro-perforations est une bande en aluminium coloré avec coating d’une épaisseur de 0.12 mm pourvu de rubans adhésifs. Afin de protéger les micro-perforations, un rouleau de protection non perforé est fixé par-dessus. La liaison ente les deux s’effectue à l’aide d’une bande adhésive .

Caractéristiques matérielles du rouleau:

Aluminium: 	alliage		1.200H0

Epaisseur	0.12 mm

Coating:	polyester coloré, coating de chaque côté (poids 12 ± 2 g/m²)

facile à adapter et à plier

résistance à la température

bonne résistance aux conditions météorologiques

La couleur du rouleau sera: rouge – noir – gris clair

Longueur du rouleau: 5 mètres linéaires

Largeur du rouleau: 320 mm (rouge ou noir) – 280 mm (noir ou gris clair)

Largeur du rouleau de couverture sans micro perforations : 210 mm

Caractéristiques matérielles des rubans adhésifs:

Structure du produit: acrylate modifié comme bande étendue avec ruban de protection.

Caractéristiques du matériau: 	couleur				rouge

consistance			doux, élastique

densité (20°C)			ca. 1,45 +/- 0,15 g/cm³

pouvoir adhésif		très fort

résistance thermique		-40°C jusque +90°C

température de mise en œuvre -5°C jusque +40°C

résistance UV			très bien

résistance à l’humidité	très résistant à la condensation et à l’humididté descendante

##### Données normatives
Coating 				polyester
Pouvoir adhésif	 		ASTM D-3359 O.K.
Caractéristiques de pliage		ISO 1519 [OT (180°)] O.K.

##### MEK-stabilité

Résistance de température 			240°C/2 min. O.K.

Résistance à la flexion		ILA - 15 O.K.

ASTM B117 NaCl 5 %

Test d’efflorescence			35°C >500 Std

Le rouleau fait part d’une garantie trentenaire sur la résistance au gel des tuiles en terre cuite et est résistant aux UV.

##### Exécution:

Pour le placement des faîtières et/ou des arêtiers sans mortier, une sous-faîtière à sec est placée.

##### Application:

Un rouleau en aluminium avec micro perforations et pourvu d’un coating, protégé par un rouleau de couverture sans micro perforations. Ce rouleau est utilisé pour la finition des faîtières et des arêtiers sans emboîtement et est disponible en largeur de 320 mm ou 280 mm.

Assure la ventilation (ouverture 252 cm²/ml) et empêche l'entrée d'animaux nuisibles et limite l’entrée de pluie torrentielle et de neige poudreuse  (DIN 4108 chapitre 3).

Facile à manipuler sur la toiture.

Les rubans adhésifs garantissent une fixation durable au matériel posé, même sur une surface légèrement humide et froide. Le ruban adhésif doit être bien poussé contre les tuiles afin de garantir une bonne adhérence.

Le support doit être exempt de graisse et de poussière afin de garantir une bonne adhésion. Température de surface minimale -5°C.